## Slide 1: SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO: EXPLORANDO A IPS - BEACONS
Aluno: Djonathan Krause
Orientador: Dalton Solano dos Reis

## Slide 2: Roteiro
Contextualização;
Fundamentação teórica;
Trabalhos correlatos;
Descrição da pesquisa;
Resultados;
Extensões;
Conclusões;
Demonstração.
Notes: Colocar um sumário da apresentação Tempo estimado – 1 minuto

## Slide 3: Introdução
Localização indoor;
Falta de precisão do GPS em ambientes internos;
Utilização de beacons.
Notes: Contextualizar o trabalho – Como ele surgiu? Por que é importante?
Tempo estimado – 2 minutos

## Slide 4: Objetivos
Objetivo geral: desenvolver uma aplicação para fazer testes de localização em ambientes internos.
Objetivos específicos:
  permitir localizar o usuário em um ambiente interno;
  utilizar beacons bluetooth como ferramenta;
  analisar a precisão da posição obtida.
Notes: Objetivo geral e específicos – cuidado para as letras não ficarem pequenas. Tamanho mínimo recomendado: 18
Tempo estimado – 1 minuto

## Slide 5: Fundamentação Teórica
BEACONS são transmissores que usam BLE para emitir sinais que podem ser “ouvidos” por dispositivos compatíveis
Notes: BLE – Bluetooth Low Energy
Guilherme Oliveira

## Slide 6
RSSI é uma métrica da qualidade do sinal de rádio emitido por um dispositivo
Notes: A relação entre distância e valor do RSSI não é linear

## Slide 7
Dispositivos BLE costumam utilizar antenas não isotrópicas
Notes: Antenas não isotrópicas são as que não transmitem ondas de rádio igualmente em todas as direções do espaço

## Slide 8
TRILATERAÇÃO é um algoritmo que pode ser utilizado para encontrar a localização de um vértice baseando-se em outros vértices conhecidos

## Slide 9
Técnica Fingerprint
Notes: Primeira etapa: calibração, medir o RSSI em cada subárea. Segunda etapa: utilização, comparar o sinal recebido com a base de dados e estimar qual a subárea atual.
Precisão: 2 metros.

## Slide 10: Trabalhos Correlatos
Aplicativo Tô Aqui. Rocha (2015)
FURB-MOBILE. Rocha (2016)
Características/Trabalhos | Tô Aqui. Rocha (2015) | FURB-MOBILE. Rocha (2016) | IPS. Krause (2018)
Utiliza beacons | Sim | Não | Sim
Permite navegação por rotas | Sim | Sim | Não
Permite localização indoor | Sim | Sim | Sim
Notes: Diego Rocha 2015 Tô Aqui Marcus Rocha 2016 FURB-MOBILE

## Slide 11: Rocha (2015) – Tô Aqui
Notes: Utilizou beacons
Permite visualizar eventos próximos
Permite visualizar posição atual
Integração com o google maps

## Slide 12: Trabalhos Correlatos Rocha (2016) – FURB-MOBILE

## Slide 13: Arquitetura
Notes: Apresentar os principais diagramas desenvolvidos na especificação e que permitem compreender os elementos essenciais do trabalho
Tempo estimado – 8 minutos

## Slide 14: Plataformas de Testes: Distância em porcentagem

## Slide 15: Plataformas de Testes: Trilateração

## Slide 16: Aplicativo e Mapa
Notes: (Apresentar algumas (poucas) telas do software – quando houver. Lembre-se que você irá apresentar o software em funcionamento)
(Tempo estimado – 1 minuto)

## Slide 17: Normalização de dados

## Slide 18: Resultados e Discussões
Abordagem Fingerprint
Abordagem com Grafos
Abordagem com Trilateração

## Slide 19: Abordagem Fingerprint
Notes: 1 – Subdivisão de areas. Trabalho muito manual.
2 – Valor rssi cadastrado pode ser incorreto
Fábio Perez e Hugo.

## Slide 20: Abordagem com Grafos

## Slide 21: Abordagem com Trilateração

## Slide 22: Dados Coletados: TX Power
Notes: - TX Power muda pra cada beacon

## Slide 23: Dados Coletados: Ocilação de Sinal

## Slide 24: Dados Coletados: Sinal x Metros

## Slide 25: Propostas de Extensão
Aprimorar a estimação de distância entre o emissor e o receptor do sinal;
Melhor estabilização do RSSI;
Utilização da abordagem com grafos.

## Slide 26: Conclusões e Sugestões
  Não foi possível utilizar a trilateração para derminar a localização precisa do usuário;
  Para extensão, focar principalmente na abordagem com grafos;
  Determinar a proximação é melhor do que a distância.

## Slide 27: Demonstração

## Slide 29
Notes: Hugo ALMANGUER

## Slide 30
Notes: Moacir Rodrigues