## Slide 1: SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO: EXPLORANDO A IPS - BEACONS
Aluno: Djonathan Krause
Orientador: Dalton Solano dos Reis

## Slide 2: Roteiro
Contextualização;
Fundamentação teórica;
Trabalhos correlatos;
Descrição da pesquisa;
Resultados;
Extensões;
Conclusões.
Notes: Colocar um sumário da apresentação Tempo estimado – 1 minuto

## Slide 3: Introdução
Localização indoor;
Utilização de beacons.
Notes: Contextualizar o trabalho – Como ele surgiu? Por que é importante?
Tempo estimado – 2 minutos

## Slide 4: Objetivos
Objetivo geral: desenvolver uma aplicação para fazer testes de localização em ambientes internos.
Objetivos específicos:
  permitir localizar o usuário em um ambiente interno;
  utilizar beacons bluetooth como ferramenta;
  analisar a precisão da posição obtida.
Notes: Objetivo geral e específicos – cuidado para as letras não ficarem pequenas. Tamanho mínimo recomendado: 18
Tempo estimado – 1 minuto

## Slide 5: Fundamentação Teórica
BEACONS são transmissores que usam BLE para emitir sinais que podem ser ouvidos por dispositivos compatíveis
Notes: Tempo estimado – 3 minutos
BLE – Bluetooth Low Energy

## Slide 6
RSSI é uma métrica da qualidade do sinal de rádio emitido por um dispositivo
Notes: A relação entre distância e valor do RSSI não é linear

## Slide 7
Dispositivos BLE costumam utilizar antenas não isotrópicas
Notes: Antenas não isotrópicas são as que não transmitem ondas de rádio igualmente em todas as direções do espaço

## Slide 8
TRILATERAÇÃO é um algoritmo que pode ser utilizado para encontrar a localização de um vértice baseando-se em outros vértices conhecidos

## Slide 9
TÉCNICA FINGERPRINT
Notes: Primeira etapa: calibração, medir o RSSI em cada subárea. Segunda etapa: utilização, comparar o sinal recebido com a base de dados e estimar qual a subárea atual.

## Slide 10: Trabalhos Correlatos
Aplicativo Tô Aqui. Rocha (2015).
FURB-MOBILE. Rocha (2016).
X | Tô Aqui. Rocha (2015) | FURB-MOBILE. Rocha (2016) | IPS. Krause (2018)
Utiliza beacons | Sim | Não | Sim
Permite navegação por rotas | Sim | Sim | Não
Permite localização indoor | Sim | Sim | Sim
Notes: Diego Rocha 2015 Tô Aqui Marcus Rocha 2016 FURB-MOBILE

## Slide 11: Trabalhos Correlatos Rocha (2015) – Tô Aqui
Notes: Utilizou beacons
Permite visualizar eventos próximos
Permite visualizar posição atual
Integração com o google maps

## Slide 12: Trabalhos Correlatos Rocha (2016) – FURB-MOBILE

## Slide 13: Arquitetura
Notes: Apresentar os principais diagramas desenvolvidos na especificação e que permitem compreender os elementos essenciais do trabalho
Tempo estimado – 8 minutos

## Slide 14: Plataformas de Testes: Distância em porcentagem

## Slide 15: Plataformas de Testes: Trilateração

## Slide 16: Aplicativo e Mapa
Notes: (Apresentar algumas (poucas) telas do software – quando houver. Lembre-se que você irá apresentar o software em funcionamento)
(Tempo estimado – 1 minuto)

## Slide 17: Normalização de dados

## Slide 18: Resultados e Discussões
ABORDAGEM FINGERPRINT
ABORDAGEM COM GRAFOS
ABORDAGEM COM TRILATERAÇÃO

## Slide 19: ABORDAGEM FINGERPRINT

## Slide 20: ABORDAGEM COM GRAFOS

## Slide 21: ABORDAGEM COM TRILATERAÇÃO

## Slide 22: Resultados e Discussões Dados Coletados: TX POWER

## Slide 23: Resultados e Discussões Dados Coletados: Ocilação de Sinal

## Slide 24: Resultados e Discussões Dados Coletados: Sinal x Metros

## Slide 25: Propostas de Extensão

## Slide 26: Conclusões e Sugestões
(Apresentar as principais conclusões e sugestões do trabalho – reforce o atendimento dos objetivos e aponte o maior número possível de sugestões significativas para continuidade do trabalho)
(Tempo estimado – 2 minutos)